## Slide 1
스마트 깔창과
보행분석 프로그램
지식 및 정보제어 연구실 김성신 교수님
조 : 2조
학과 : 전기공학과
학번 : 201724570, 201724525
이름 : 정석규, 이도경
졸업과제 조사보고서

## Slide 2
01 스마트 깔창
02 데이터 측정 방식
03 보행 분석 알고리즘
04 전체 모형
05 참고문헌 및 출처
목차

## Slide 3
01 스마트 깔창
목표 | 보행 중 좌우 압력 차이에 따른 불균형 측정 프로그램
측정1 | 보행 중 좌우 발의 최대 평균 압력의 차이에 따른 불균형 측정
측정2 | 보행 중 보행 주기에 따른 보폭 불균형 측정

## Slide 4
01 스마트 깔창
바른 자세로 보행이 진행 될 때 발바닥이 체중을 지지하는 면적은 엄지발가락, 발 볼, 발 날, 뒤꿈치에서 대부분의 체중을 지탱함
각 발에 뒤꿈치, 발 볼, 발 날에 3개의 압력센서를 사용하여 양 발에 총 6개의 압력센서를 부착

## Slide 5
01 스마트 깔창
압력센서

## Slide 6
01 스마트 깔창
 | 사용 모델 명
아두이노 보드 | Arduino Nano 33 IoT
압력센서 | 압력센서 FSR, RA18
전원 | AA배터리 3V전원홀더
케이스 | 모듈 제작 후 크기에 따라 결정
기타 부품 | 브레드보드, 압력센서브릿지, 전선
페이크 삭스를 깔창에 덧씌우고, 그 사이에 압력센서를 배치

## Slide 7
02 데이터 측정 방식
 | 측정 표본
1 | 키 177cm, 무게 72kg, 발 사이즈 270mm
2 | 키 160cm, 무게 50kg, 발 사이즈 230mm(비용 고려 측정 예정)

## Slide 8
02 데이터 측정 방식
순서 | 측정 방법
1 | 컴퓨터의 측정장치 타이머 ON
2 | 1분 간의 보행 기록 측정
3 | 1분 후 기록 측정 종료 및 데이터 분석 모형으로 전송
4 | 데이터 분석 후 결과 출력

## Slide 9
03 보행 분석 알고리즘
예상 측정 데이터

## Slide 10
03 보행 분석 알고리즘
평균 최대 압력을 통한 쏠림현상 측정
보행 주기 시각화를 통한 보폭 불균형도 측정

## Slide 11
03 보행 분석 알고리즘
pyserial
아두이노 모듈

## Slide 12
04 전체 모형
발 뒤꿈치(F1), 발 볼(F2), 엄지발가락(F3) 에 부착된 압력센서로 압력 측정
좌우 발의 평균 최대 압력 계산 후, 발의 압력 불균형도 수치화
좌우 발의 보행 평균 주기 계산 후, 보행 주기 불균형도 수치화
분석 및 출력
데이터 전송
데이터 측정
결정된 위치에 부착된 아두이노와 블루투스 모듈을 통해 데이터 전송
Pyserial 패키지를 통해 신호 데이터 저장

## Slide 13
05 참고 문헌 및 출처
논문
도주표, “보행수 측정 및 보행패턴 분류 알고리즘”, 전기학회논문집 2017 no.12(2017), pp.1810-1814
김기완, “압력 센서를 이용한 보행 패턴 모니터링 시스템 구현“, 반도체디스플레이기술학회지 2021 no2(2021)
이미지
발바닥 이미지 : https://v.kakao.com/v/20210531151114558
운동화 이미지 : https://store.musinsa.com/app/goods/1632967/0
압력센서 이미지 : https://kocoafab.cc/tutorial/view/105
블루투스 모듈 이미지 : http://chipsenmall.com/product/%EB%B8%94%EB%A3%A8%ED%88%AC%EC%8A%A4-%EB%AA%A8%EB%93%88-parani-esd100b-dc/328/
아두이노 이미지 : https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8